## Slide 1: 자율주행자동차 4주차 세미나
COMP D&A

## Slide 2: 수업 내용
아두이노 설치
자동차 조립 및 모터 제어

## Slide 3: 아두이노 개발 환경 세팅
https://www.arduino.cc/en/software

## Slide 4: 아두이노-PC 연결

## Slide 5: 아두이노 드라이버 설치

## Slide 6: 아두이노 드라이버 설치
If 드라이버에 포트 표시가 안되면 아래 링크에서 드라이버 설치
https://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html

## Slide 7: 아두이노 드라이버 설치

## Slide 8: 아두이노 개발 환경 세팅

## Slide 9: 아두이노 개발 환경 세팅
컴파일
아두이노 보드에 업로드

## Slide 10: 우리가 사용할 키트
DC 모터
아두이노 UNO
모터 드라이버
1
2
3

## Slide 11: 아두이노 주요 부품
모터를 설치할 때 전극이 붙어 있는 방향이 항상 바깥쪽
바닥에 가까운 전극이 +, 먼 전극은 -

## Slide 12: 자동차 조립

## Slide 13: 아두이노 자동차 결선도
모터 드라이버 | 아두이노 우노
5V | 5V
GND | GND
ENA | 10
ENB | 11
IN 1 | 2
IN 2 | 3
IN 3 | 4
IN 4 | 5
모터 드라이버 | DC 모터
OUT 1, 3 | VCC(+) 빨간색
OUT 2, 4 | GND 검은색
모터 드라이버 | 배터리
12V | VCC (+) 빨간색
GND | GND 검은색
Input

## Slide 14: 모터 제어 코드 (핀 변수 선언)
우측 바퀴 전진
좌측 바퀴 후진
좌측 바퀴 전진
우측 바퀴 후진
좌측 속도 제어
우측 속도 제어

## Slide 15: 모터 제어 코드 (Pinmode 설정)
pinMode(): 특정 핀의 동작 모드를 설정하는 데 사용.
한마디로 핀을 입력(input)으로 사용할지 출력(output)으로 사용할지 설정하는 역할
ex) input : 초음파 센서로 거리 (cm) 값을 입력받는다.
output: 모터를 작동 (출력)시킨다.

## Slide 16: 모터 제어 코드 (전진, 후진)

## Slide 17: 모터 제어 코드 (정지)